KÜLMAMEHAANIK tase 4

Praktiline töö .

I OSA

1.1. Ülesanne stendil. KOKKU 10.

- ülesande lahendus joonisel - 1 punkt

- lahenduse kirjeldus ja realiseerimine stendil – 2 punkti

- ülesande elektriskeemi tundmine – 1 punkt

- elektriskeemi realiseerimine stendil – 2 punkti

- külmaaine kogumis ja täitmise metoodika tundmine – 2 punkti

- Süsteemi lekkekontrolli meetodid (Komisjoni määrus EÜ nr 1516/2007) – 2 punkti

Sooritatud 6 punktiga.

1.2. Log ph diagrammi tundmine. KOKKU 10 p.

- oskab joonisel näidata gaasilise, vedela ja niiske ala – 1 punkt

- isojoonte leidmine graafikul – 2 punkti

- tunneb protsesside aurustumine ja kondenseerumine kulgemise suunda – 1 punkt

- parameetrite (imi rõhk/temp; surve rõhk/temp, kuuma gaasi temp, vedela temp enne paisventiili ja ülekuumendus) alusel nelja punkti leidmine diagrammilt, vormistamine protsessi jooniseks ning selle kirjeldamine – 4 punkti

- mõisted ülekuumendus (ja selle alusel paisventiili töö tundmine) ning alajahutus tundmine – 2 pukti

Sooritatud 4 punktiga

II OSA
2. Torudetaili painutamine ja lekkekontroll. KOKKU 10 p.

- torudetaili vastavus etteantud mõõtudele/ tolerantsidele - 4 punkti

- torudetaili tasapinnalisus – 1 punkt

- torudetaili korrektsus (mitte kõver) – 1 punkt

- torudetaili hermeetilisus – 3 punkti

- torudetaili flantside kvaliteet – 1 punkt

Sooritatud 8 punktiga, juhul kui detail mahub šablooni ja ei leki kontrollimisel.

III OSA

3. Torudetaili jootmine. KOKKU 9 p.

- ettevalmistav vestlus gaaskeevitusega jootmistöödest (ohutustehnika tuletöödel, gaaskeevituses kasutatavad gaasid, gaasiballoonide transport, joodised) – 1 punkt

- vasest torupõkke ettevalmistamine jootmiseks (toru lõikamine, puhastamine, lõõmutamine, jahutamine, laiendamine, puhastamine, põkke sobivuse hindamine) – 2 punkti

- gaaskeevitus-seadmete ettevalmistamine jootmistöödeks (hapnik/atsetüleen, jooteseadmete ettevalmistamine, reduktorite ülevaatus, proovisüütamine, gaasileegi reguleerimine, gaasileegi kustutamine) – 1 punkt

- ettevalmistatud D= 22mm vasest torupõkke jootmine (joodetava ühenduse fikseerimine 45° asendisse, juurekaitse gaasi ühendamine, tule süütamine, leegi reguleerimine, detaili eelsoojendus, toru/torus põkkeühenduse kõvajoodisega jootmine pidevas tulekeskkonnas, joodistraadi sujuv ja ratsionaalne lisamine) – 4 punkti

- jootmistöö lõpetamine (pehmes leegis põkke esmane jahutamine ja samaaegne ühenduse kvaliteedi kontroll, gaaskeevitusleegi summutamine, põkke jahutamine, puhastamine, lahtilõikamine et kontrollida põkkühenduse kvaliteeti – joodise ühtlast levimist kogu põkke ulatuses) – 1 punkt

Sooritatud 7 punktiga juhul kui joodis on levinud kogu põkke ulatuses.

KÜLMAMEHAANIK tase 3

Praktiline töö .

I OSA

1.1. Ülesanne stendil. KOKKU 10.

- Vastavalt ülesandele tuleb seadistada töötav külmasüsteem. Kirjeldada oma tegevust – 6 punkti

- Külmaaine kogumise ja täitmise metoodika tundmine – 2 punkti

- Süsteemi lekkekontrolli meetodid (Komisjoni määrus EÜ nr 1516/2007) – 2 punkti

Sooritatud 6 punktiga.

1.2. Log ph diagrammi tundmine. KOKKU 10 p.

- oskab joonisel näidata gaasilise, vedela ja niiske ala – 1 punkt

- isojoonte leidmine graafikul – 2 punkti

- tunneb protsesside aurustumine ja kondenseerumine kulgemise suunda – 1 punkt

- parameetrite (imi rõhk/temp; surve rõhk/temp, kuuma gaasi temp, vedela temp enne paisventiili ja ülekuumendus) alusel nelja punkti leidmine diagrammilt, vormistamine protsessi jooniseks ning selle kirjeldamine – 4 punkti

- mõisted ülekuumendus (ja selle alusel paisventiili töö tundmine) ning alajahutus tundmine – 2 pukti

Sooritatud 4 punktiga

II OSA
2. Torudetaili painutamine ja lekkekontroll. KOKKU 10 p.

- torudetaili vastavus etteantud mõõtudele/ tolerantsidele - 4 punkti

- torudetaili tasapinnalisus – 1 punkt

- torudetaili korrektsus (mitte kõver) – 1 punkt

- torudetaili hermeetilisus – 3 punkti

- torudetaili flantside kvaliteet – 1 punkt

Sooritatud 8 punktiga, juhul kui detail mahub šablooni ja ei leki kontrollimisel.

III OSA

3. Torudetaili jootmine. KOKKU 9 p.

- ettevalmistav vestlus gaaskeevitusega jootmistöödest (ohutustehnika tuletöödel, gaaskeevituses kasutatavad gaasid, gaasiballoonide transport, joodised) – 1 punkt

- vasest torupõkke ettevalmistamine jootmiseks (toru lõikamine, puhastamine, lõõmutamine, jahutamine, laiendamine, puhastamine, põkke sobivuse hindamine) – 2 punkti

- gaaskeevitus-seadmete ettevalmistamine jootmistöödeks (hapnik/atsetüleen, jooteseadmete ettevalmistamine, reduktorite ülevaatus, proovisüütamine, gaasileegi reguleerimine, gaasileegi kustutamine) – 1 punkt

- ettevalmistatud D= 22mm vasest torupõkke jootmine juurekaitsega (joodetava ühenduse fikseerimine 45° asendisse, vajalikud toimingud toru sisemise oksüdeerumise vältimiseks - juure gaasi avamine,  tule süütamine, leegi reguleerimine, detaili eelsoojendus, toru/torus põkkeühenduse jootmine pidevas tulekeskkonnas, joodistraadi sujuv ja ratsionaalne lisamine) – 4 punkti

- jootmistöö lõpetamine (pehmes leegis põkke esmane jahutamine ja samaaegne ühenduse kvaliteedi kontroll, gaaskeevitusleegi summutamine, põkke jahutamine, puhastamine, lahtilõikamine et kontrollida põkkühenduse kvaliteeti – joodise ühtlast levimist kogu põkke ulatuses) – 1 punkt

Sooritatud 7 punktiga juhul kui joodis on levinud kogu põkke ulatuses.